x_1 = b_n - a_n
x_2 = b_n - b_{n+1} = a_n - a_{n+1}
x_2 = {b_n - b_{n+5}}over 5 = {a_n - a_{n+5}}over 5
x = (1 - {n_0 cosα} over {sqrt{n^2 - n_0^2 sin^{2}α}})d sinα
n = n_0 sqrt{sin^2 α + (1- x over {d sinα})^{-2}cos^2 α}
δ = α - ω + arcsin [sinω sqrt{(n over n_0)^2 - sin^2 α} - cosω sinα]
Experimentální úkol č.11

Pavel Ondračka
324363
16.11.2009

téma: A. Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou.

teorie: Metoda je založena na vícepaprskové interferenci světla na vzduchové mezeře vytvořené mezi měřeným vzorkem a polopropustným zrcadlem. Měřený vzorek je připraven tak, že na části podložky je měřená vrstva odstraněna. Tento systém se pokryje nepropustnou vrstvou kovu s vysokou odrazivostí. Mezi takto připraveným vzorkem a polopropustným zrcadlem se citlivým mechanismem vytvoří vzduchová klínová mezera s malým úhlem klínu. Celý tento systém, se pak osvětlí monochromatickým světlem. V důsledku interference na vzduchové mezeře se v zorném poli mikroskopu objeví systém interferenčních proužků, kde úseky x1 a x2 jsou jednoduše měřitelné odečítacím okulárem.
Pak tloušťka vrstvy je: t = x_1 over x_2 λ over 2

a) V zorném poli interferenčního mikroskopu nastavte 5–10 interferenčních proužků.

b) Proměřte interferenční obrazec při různém počtu proužků v zorném poli.

platí

tedy při měření deseti proužků bych získal 10 hodnot pro x1 a 18 pro x2,
pro zpřesnění jsem počítal

(dohromady tedy deset hodnot pro x1 a x2, výsledná hodnota je průměr.)

Vlnová délka: λ = 589 nm
Měření 1

x1 = 0,36 ± 0,02	x2 = 0,914 ± 0,005
t = 115 ± 7 nm

Měření 2

x1 = 0,25 ± 0,02	x2 = 0,684 ± 0,004
t = 107 ± 8 nm

B. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem.

a) Proveďte justaci přístroje a určete závislost posuvu vystupujícího paprsku z planparalelní desky na úhlu dopadu a ověřte souhlas s vypočítanou závislostí. Určete index lomu desky.

Teorie: Při průchodu světla planparalelní deskou dochází k posunu vystupujícího paprsku a vystupující a vystupující paprsky jsou rovnoběžné

pro odchylku paprsků platí :

Z tohoto vztahu můžeme určit index lomu skla. N0 ~ 1, d je tloušťka desky

d = 20,125±0,005mm

Měření

n = 1,510 ± 0,003

b) Proveďte justaci hranolu, naměřte závislost deviace na úhlu dopadu a ověřte souhlas s vypočítanou závislostí. Určete index lomu hranolu.

Teorie: Zákon lomu na první rozhraní je	n_0 sinα = n sinβ_1
a na druhém rozhraní
n sinβ_2 = n_0 sinα_2
dále podle obrázku platí:
δ = (α - β_1) + (α_2 - β_2) ; ω = β_1 + β_2
Pokud vyjádříme deviaci z těchto vztahů, obdržíme závislost:

Pro n tedy platí:
n = n_0 sqrt{ ({sin(δ - α + ω) + cosω sinα}over sinω)^2 + sin^2 α}

Požijeme goniometru, který obsahuje kruhovou stupnici ST, po které se pohybují tři ramena: R1 se zdrojem, R2 s detektorem a R3 se stolečkem umístěným ve středu kruhu.
R30 = úhel pro který je hranol kolmý na paprsek, tedy α = 0,
R20 = úhel umístění detektoru bez hranolu
α = R30 – R3
δ = R20 – R2
Měření

R20 = 280,600+0,008°
R30 = 55,000+0,008°

n = 1,594 ± 0,003

Závěr: Při určování tloušťky tenké vrstvy se bohužel při měření stejného místa dvakrát (pro jiný počet proužků v zorném poli) výsledky od sebe poněkud liší, důvod této chyby mi není znám, může za to možná i docela velká chyba výsledků (téměř 8%). Naměřené závislosti posunu a deviace na úhlu dopadu odpovídají odvozeným závislostem a také index lomu se nachází v rozmezí tabulkových hodnot.