Experimentální úkol č.3

Pavel Ondračka
324363
7.1.2010

téma: Rozložení potenciálu v elektrostatickém poli.

a) Určete rozložení ekvipotenciálních čar v elektrostatické čočce.
b) Určete rozložení ekvipotenciálních čar v okolí dvouvodičového vedení tvořeném
   rovnoběžnými válcovými vodiči.

Měření se provádí v elektrolytické vaně. Je to nevodivá nádoba se slabým elektrolytem do níž se umístí modely vodičů, jejichž elektrické pole chceme vyšetřovat. Na obrázku je schéma zapojen í vany se dvěma elektrodami M1 a M2, sondou S, jejíž potenciál nastavíme na předem zvolenou hodnotu vzhledem k některé elektrodě a hledáme ta místa v potenciálu, jejichž potenciál je stejný jako potenciál sondy. Pomocí odečítacího zařízení lze postupně na graf přenést síť bodů o stejném potenciálu.

c) Nakreslete průběh dráhy elektronu v elektrostatické čočce.

Elektrostatické pole lze popsat vektorovou veličinou – elektrickou intenzitou E, nebo skalární veličinou – elektrickým potenciálem V. Plocha, na které má potenciál stejnou hodnotu se nazývá ekvipotenciální hladina. Při určování rozložení potenciálu v elektrostatickém poli lze užít analogie mezi elektrostatickým polem v homogenním dielektriku a elektrickým polem uvnitř homogenního vodiče, kterým protéká
stacionární proud.

Pro konstrukci dráhy elektronu platí následující vztah:

{sin α_1} over {sin α_2} = {sqrt{{V_n+V_{n+1}} over 2}}over{sqrt{{V_n+V_{n-1}} over 2}} = {DD'} over {CC'}

Význam veličin je patrný z obrázku

d) Ověřte výpočtem experimentálně zjištěné rozložení ekvipotenciálních čar elektrostatického pole v okolí dvouvodičového vedení.

K ověření experimentálně zjištěného rozložení potenciálu v elektrostatickém poli v okolí dvouvodičového vedení jsem použil pro výpočet středů a poloměrů tzv. Apolloniových kružnic (viz obrázek) tyto vztahy:

x_s = a {λ^2 + 1} over {λ^2 - 1}

r = sqrt{x_s^2 - a^2}
h = sqrt{a^2 + R^2}

kde λ = r_2 over r_1 je třeba vyjádřit ze vzorce:
V = U over {2ln {{h+a} over R}} ln r_2 over r_1 +- U over 2

tedy po úpravě

λ = exp((V- U over 2){2 ln {h+a}over R} over U)

h = (7,45 ± 0,05) cm
R = (0,7 ± 0,1) cm
a = (7,4 ± 0,5) cm

Závěr: Podařilo se mi úspěšně nakreslit dráhu elektronu čočkou, přestože jsem měl problémy s přesností (čočku jsem sestrojil moc malou a špatně se do ní rýsovalo). Ověření rozložení ekvipotenciálních čar tak úspěšné nebylo, podařilo se mi potvrdit jejich tvar, ale co se týče umístění tak byly výsledky měření a výpočtu od sebe značně posunuty. Předpokládám že za to může nějaká moje hrubá chyba při měření, zvláště si vůbec nejsem jistý jestli jsem správně zaznačil umístění elektrod.