Experimentální úkol č.6

Pavel Ondračka
324363
5.1.2009

téma:	Teplotní závislost pohyblivosti iontů elektrolytu.

a) Určete odporovou kapacitu elektrolytické cely pomocí nasyceného roztoku sádrovce o známé měrné vodivosti v teplotním intervalu 15 až 21 oC. Měřte na vámi sestaveném kapacitním mostě.

Měření provádíme na kapacitním mostě podobně jako v úloze číslo pět. Je použit střídavý most, aby nedocházelo k elektrolizaci roztoku a polarizaci elektrod. Navíc musíme přidat proměnnou kapacitu C abychom vyrovnali kapacitu elektrické vrstvy na styku elektroda-elektrolyt.
V okamžiku rovnováhy platí:
R_x = R_a over R_b R
a protože jsem Ra i Rb měl stejně velké (2000Ω), platí:
Rx= R
K určení hodnoty odporové kapacity elektrolytické cely použiji vztah
        A = σ Rx
A se dá také vypočítat z geometrie cely A=L/S, ale tato hodnota není přesná. Hodnota vodivosti elektrolytu je tabulková hodnota a odpor elektrolytu Rx zjistím měřením pomocí kapacitního mostu.

A = 101 ± 3 m-1

b) Změřte teplotní závislost elektrické vodivosti 0,02n roztoku KCl v rozmezí teplot 15 až 70 oC. Měření odporu provádějte laboratorním RLCG mostem.

Při použití RLCG mostu musím pro získané hodnoty R a C přepočítat na Rx pomocí tohoto vztahu.
R_x = R 1 over {1 + (2 π f R C)^2}
 kde f je frekvence mostu f = 1kHz

Vodivost elektrolytu získám ze stejného vzorce jako při výpočtu kapacity cely
σ = R_x over A
A pro výpočet pohyblivosti iontů platí tento vztah
μ = σ over {2 F c_m}
kde F = 9,649·104 C·mol-1 je Faradayova konstanta a cm = 0,02 mol·l-1 = 20 mol·m-3 je koncentrace roztoku.

Měření

c) Za předpokladu stejné pohyblivosti obou iontů vypočítejte a nakreslete do grafu teplotní závislosti vodivosti a pohyblivosti. Porovnejte s tabelovanými hodnotami.

Závěr: Měření ukazuje že pohyblivost iontů i vodivost roztoku stoupá přibližně lineárně s teplotou (alespoň v měřeném rozsahu teplot). Co se týče srovnání s tabulkovými hodnotami, tabulková hodnota pohyblivosti iontu K+ při 18°C je 6,62E-8 Ω-1 m2 C-1. Vypočítaná hodnota je 5,72E-8 Ω-1 m2 C-1, tedy o zhruba 14 procent nižší.